## Slide 1
دانشکده شیمی و نفت و گاز · دانشگاه سمنان
بررسی جامع انواع راکتورهای شیمیایی
طبقه‌بندی، اجزا، تجهیزات کنترلی و کاربردهای صنعتی
راکتور و طبقه‌بندی
اجزا و تجهیزات
ایمنی و کنترل
کاربرد صنعتی
نگارش: محمد حسن ربیعی
استاد راهنما: دکتر محمد نادر لطف‌الهی
خرداد ۱۴۰۵

## Slide 2
نقشه راه ارائه
فهرست مطالب
۰۱
مفاهیم پایه راکتورهای شیمیایی
۰۲
معیارهای طبقه‌بندی راکتورها
۰۳
جریان سیال، هندسه و فازها
۰۴
راکتورهای کاتالیستی
۰۵
راکتورهای ایده‌آل و غیرایده‌آل
۰۶
جنس راکتورها بر اساس محیط واکنش
۰۷
اجزا و تجهیزات اندازه‌گیری
۰۸
تجهیزات کنترلی راکتورها
۰۹
کاربرد صنعتی انواع راکتورها
02
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 3
چکیده گزارش
راکتور؛ قلب تپنده فرآیندهای صنعتی
راکتورهای شیمیایی نقش بی‌بدیلی در تبدیل مواد اولیه به محصولات با ارزش افزوده ایفا می‌کنند. انتخاب صحیح نوع راکتور، طراحی دقیق اجزا و تجهیز مناسب آن به سامانه‌های کنترلی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصول، ایمنی فرآیند، مصرف انرژی و اقتصاد واحد صنعتی دارد.
۹
فصل تخصصی
۵
معیار طبقه‌بندی
۴
نوع راکتور کاتالیستی
۱۳
جزء ساختاری و ابزار دقیق
۸
حوزه کاربرد صنعتی
نتیجه کلیدی: هیچ نوع راکتوری به‌طور مطلق برتر از سایرین نیست — انتخاب بهینه باید بر اساس ماهیت واکنش، مقیاس تولید، الزامات ایمنی، محدودیت اقتصادی و اهداف کیفی محصول صورت گیرد.
03
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 4
فصل اول
مفاهیم پایه راکتورهای شیمیایی
تعریف، اهمیت صنعتی و پارامترهای مؤثر در طراحی راکتور
04
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 5
۱-۱
تعریف راکتور شیمیایی
محفظه‌ای برای تبدیل کنترل‌شده مواد
راکتور شیمیایی به محفظه یا تجهیزی اطلاق می‌شود که در آن واکنش‌های شیمیایی تحت شرایط کنترل‌شده دما، فشار، غلظت و زمان اقامت انجام می‌گیرد. از منظر مهندسی فرآیند، راکتور قلب هر واحد شیمیایی است؛ تمامی واحدهای پیش‌فرآیند و پس‌فرآیند حول محور عملکرد آن طراحی می‌شوند.
عنصر نخست
محفظه فیزیکی
حجم واکنش را در بر می‌گیرد و در برابر شرایط شیمیایی و فیزیکی محیط مقاوم است.
عنصر دوم
انتقال جرم و حرارت
اختلاط مناسب واکنش‌دهنده‌ها و حفظ دمای مطلوب در سراسر حجم راکتور را تضمین می‌کند.
عنصر سوم
اندازه‌گیری و کنترل
پایش و تنظیم پیوسته شرایط عملیاتی راکتور را امکان‌پذیر می‌سازد.
05
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 6
۱-۲
اهمیت راکتورها در صنایع شیمیایی
پنج جنبه اهمیت راکتور در صنعت
اقتصادی
پرهزینه‌ترین و پیچیده‌ترین تجهیز فرآیندی؛ طراحی نادرست هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی را افزایش می‌دهد.
کیفیت محصول
عملکرد راکتور بر خلوص، یکنواختی و خواص فیزیکی-شیمیایی محصول نهایی تأثیر مستقیم دارد.
ایمنی فرآیند
کنترل نامناسب می‌تواند به افزایش دما، نشت یا انفجار منجر شود (نمونه: فاجعه بوپال).
زیست‌محیطی
طراحی بهینه با افزایش بازده تبدیل، مصرف انرژی و تولید پساب را به حداقل می‌رساند.
رقابت‌پذیری
فناوری‌های نوین راکتور هزینه پایین‌تر و کیفیت بالاتر را برای ورود سریع‌تر به بازار فراهم می‌کنند.
06
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 7
فصل دوم
شاخص‌ها و معیارهای طبقه‌بندی
پنج معیار اصلی برای درک، مقایسه و انتخاب راکتور مناسب
07
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 8
۲-۱ تا ۲-۵
معیارهای طبقه‌بندی راکتورها
پنج معیار اصلی طبقه‌بندی راکتورها
01
نوع واکنش
همگن / ناهمگن، برگشت‌پذیر / برگشت‌ناپذیر
02
نحوه اختلاط
اختلاط کامل یا جریان قالبی
03
شرایط عملیاتی
ناپیوسته / نیمه‌پیوسته / پیوسته
04
انتقال جرم و حرارت
کنترل‌شده توسط واکنش یا انتقال
05
مقیاس صنعتی
آزمایشگاهی / پایلوت / صنعتی
نکته کلیدی: هیچ معیار به‌تنهایی کافی نیست — راکتورهای صنعتی واقعی معمولاً با ترکیبی از چندین معیار توصیف می‌شوند.
08
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 9
۲-۶
مزایا و معایب هر معیار
هیچ معیاری به‌تنهایی کافی نیست
کاربرد اصلی معیار | دسته‌های اصلی | معیار طبقه‌بندی
تعیین پیچیدگی مدل‌سازی و محدودیت تبدیل | همگن/ناهمگن، برگشت‌پذیر/برگشت‌ناپذیر | نوع واکنش
انتخاب مدل ریاضی طراحی راکتور | اختلاط کامل، جریان قالبی | نحوه اختلاط
تطبیق با مقیاس و نوع تولید | ناپیوسته/نیمه‌پیوسته/پیوسته | شرایط عملیاتی
تعیین راهکار افزایش بازده | کنترل‌شده توسط واکنش/انتقال | انتقال جرم و حرارت
مدیریت ریسک توسعه فناوری | آزمایشگاهی/پایلوت/صنعتی | مقیاس صنعتی
طبقه‌بندی بر اساس شرایط عملیاتی محبوب‌ترین رویکرد در صنعت و آموزش است، اما به‌تنهایی اطلاعاتی درباره هندسه داخلی یا حضور کاتالیست ارائه نمی‌دهد.
09
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 10
فصل سوم
جریان سیال، هندسه و تعداد فازها
راکتورهای ناپیوسته، نیمه‌پیوسته، CSTR و PFR
10
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 11
۳-۱ و ۳-۲
طبقه‌بندی بر اساس جریان سیال
راکتور ناپیوسته و نیمه‌پیوسته
راکتور ناپیوسته (Batch)
تمامی واکنش‌دهنده‌ها در ابتدا بارگیری می‌شوند؛ پس از زمان واکنش مشخص، محصول یکجا تخلیه می‌شود. هیچ جریان ورودی یا خروجی در حین واکنش وجود ندارد.
مزیت کلیدی انعطاف‌پذیری بالا، مناسب تولید چندمحصولی
محدودیت کلیدی زمان غیرمولد بالا، بازده پایین‌تر در حجم زیاد
کاربرد نمونه داروسازی، مواد شیمیایی ویژه
راکتور نیمه‌پیوسته
یک یا چند واکنش‌دهنده به‌تدریج در طول زمان افزوده می‌شود، در حالی که محصول تا پایان واکنش در راکتور باقی می‌ماند یا به‌تدریج خارج می‌شود.
مزیت کلیدی کنترل دقیق واکنش‌های شدیداً گرمازا
محدودیت کلیدی تحلیل ریاضی پیچیده‌تر (حجم متغیر)
کاربرد نمونه پلیمریزاسیون، نیتراسیون، تخمیر زیستی
11
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 12
۳-۳ و ۳-۴
راکتورهای پیوسته ایده‌آل
CSTR در برابر PFR
CSTR — مخزنی همزن‌دار پیوسته
خوراک مداوم وارد و محصول مداوم خارج می‌شود. فرض اختلاط کامل: غلظت و دما در سراسر راکتور یکنواخت و برابر با خروجی است.
مزیت کلیدی کنترل ساده دما و ترکیب، تولید پیوسته با کیفیت ثابت
محدودیت کلیدی حجم بزرگ‌تر برای تبدیل بالا (کار با غلظت خروجی پایین)
کاربرد نمونه تولید پتروشیمی، مقیاس بزرگ
PFR — جریان لوله‌ای
سیال به‌صورت قالب‌های متوالی بدون اختلاط محوری عبور می‌کند؛ غلظت به‌تدریج در طول مسیر کاهش می‌یابد.
مزیت کلیدی حجم کمتر برای تبدیل بالا، میانگین غلظت مؤثر بیشتر
محدودیت کلیدی دشواری کنترل دما در طول راکتور (نقاط داغ)
کاربرد نمونه کراکینگ حرارتی، سنتز آمونیاک
12
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 13
۳-۵ تا ۳-۶
راکتورهای چندمرحله‌ای و هندسه
ترکیب راکتورها برای عملکرد بهتر
رایج‌ترین پیکربندی، استفاده از چندین CSTR به‌صورت سری است. با افزایش تعداد مراحل، رفتار مجموعه به‌تدریج به رفتار PFR نزدیک می‌شود — این ویژگی، مدل «مخازن در سری» را به ابزاری مهم برای توصیف رفتار غیرایده‌آل تبدیل کرده است.
1
2
3
4
CSTRهای سری ← نزدیک‌شدن تدریجی به رفتار PFR ایده‌آل
هندسه راکتور
استوانه‌ای عمودی (رایج‌ترین)، کروی (فشار بالا)، لوله‌ای، برجی
کاربرد چندمرحله‌ای
سنتز آمونیاک، اکسیداسیون دی‌اکسید گوگرد با خنک‌سازی میانی
پیکربندی موازی
افزایش ظرفیت بدون افزایش حجم منفرد؛ افزایش قابلیت اطمینان
13
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 14
۳-۷ تا ۳-۱۱
طبقه‌بندی بر اساس تعداد فازها
از تک‌فازی تا سه‌فازی
تک‌فازی
تمامی واکنش‌دهنده‌ها و محصولات در یک فاز (مایع یا گاز)؛ بدون مقاومت انتقال جرم بین‌فازی.
دو فازی
گاز-مایع، گاز-جامد یا مایع-جامد؛ انتقال جرم بین‌فازی اغلب عامل محدودکننده است.
سه فازی
حضور همزمان گاز، مایع و جامد (راکتور دوغابی)؛ پیچیده‌ترین حالت از منظر طراحی.
کاربرد نمونه | محدودیت اصلی | مزیت اصلی | نوع راکتور
داروسازی | زمان غیرمولد بالا | انعطاف‌پذیری بالا | ناپیوسته
پتروشیمی | حجم بالا برای تبدیل زیاد | کنترل ساده دما | CSTR
کراکینگ | دشواری کنترل دمای محوری | حجم کمتر برای تبدیل بالا | PFR
سنتز آمونیاک | هزینه سرمایه‌ای بالاتر | نزدیک‌شدن به رفتار PFR | چندمرحله‌ای
14
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 15
فصل چهارم
راکتورهای کاتالیستی
بستر ثابت، بستر سیال، بستر متحرک و دوغابی
15
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 16
۴-۱ و ۴-۲
نقش کاتالیست در صنعت
موتور پنهان بیش از نیمی از صنایع شیمیایی
کاتالیست ماده‌ای است که سرعت واکنش را افزایش می‌دهد بدون آنکه خود مصرف شود؛ با فراهم‌آوردن مسیر واکنشی جایگزین با انرژی فعال‌سازی کمتر، نرخ واکنش بالاتر در دمای پایین‌تر را ممکن می‌سازد — بدون تغییر ترمودینامیک واکنش.
کاهش انرژی فعال‌سازی
امکان انجام فرآیند در دما و فشار پایین‌تر و کاهش مصرف انرژی
افزایش گزینش‌پذیری
هدایت واکنش به‌سمت محصول مطلوب و کاهش محصولات جانبی
گشایش مسیرهای جدید
امکان‌پذیرسازی واکنش‌هایی که بدون کاتالیست عملاً غیرممکن‌اند
نمونه‌های صنعتی: سنتز آمونیاک با کاتالیست آهن · تولید اسید سولفوریک با وانادیوم پنتاکسید · پالایش نفت با کاتالیست‌های زئولیتی
16
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 17
۴-۳ تا ۴-۶
چهار پیکربندی اصلی
بستر ثابت، سیال، متحرک و دوغابی
بستر ثابت
Fixed Bed
ذرات کاتالیست ثابت در محفظه؛ سیال از فضای خالی بین ذرات عبور می‌کند.
✓ سادگی مکانیکی، عدم نیاز به جداسازی
✕ افت فشار بالا، دشواری کنترل دما
بستر سیال
Fluidized Bed
جریان گاز ذرات کاتالیست را به حالت معلق و شبه‌سیال درمی‌آورد.
✓ یکنواختی دمایی عالی، احیای پیوسته
✕ فرسایش ذرات، عبور گاز از حباب‌ها
بستر متحرک
Moving Bed
ذرات تحت گرانش به‌آرامی پایین می‌روند؛ بستر فشرده باقی می‌ماند.
✓ احیای پیوسته بدون توقف فرآیند
✕ پیچیدگی مکانیکی حرکت کنترل‌شده
دوغابی
Slurry
ذرات ریز کاتالیست در فاز مایع معلق‌اند؛ گاز از میان آن عبور می‌کند.
✓ سطح تماس بالا، کنترل دمای آسان
✕ نیاز به جداسازی نهایی کاتالیست
17
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 18
۴-۷ و ۴-۸
کاربردهای صنعتی
از سنتز آمونیاک تا کراکینگ کاتالیستی
کاربردهای صنعتی کلیدی | نوع راکتور کاتالیستی
سنتز آمونیاک، تولید اسید سولفوریک، هیدروژن‌زدایی کاتالیستی | بستر ثابت
کراکینگ کاتالیستی سیالی پالایشگاهی، پلیمریزاسیون پلی‌اتیلن فاز گازی | بستر سیال
ریفرمینگ کاتالیستی پیوسته نفتا برای تولید بنزین با اکتان بالا | بستر متحرک
هیدروژناسیون روغن‌های نباتی، سنتز فیشر-تروپش | دوغابی
اصل انتخاب: نوع راکتور کاتالیستی باید بر اساس ماهیت فازهای حاضر، حساسیت دمایی فرآیند، نرخ غیرفعال‌شدن کاتالیست و الزامات جداسازی محصول تعیین شود.
18
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 19
فصل پنجم
راکتورهای ایده‌آل و غیرایده‌آل
فرضیات، توزیع زمان ماند (RTD) و مدل‌های اصلاحی
19
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 20
۵-۱ تا ۵-۸
از مدل ساده تا رفتار واقعی
چرا راکتورهای واقعی ایده‌آل نیستند؟
راکتورهای ایده‌آل (اختلاط کامل یا جریان قالبی محض) نقاط مرجع ریاضی هستند، اما راکتورهای واقعی به دلیل نواحی مرده، مسیرهای میان‌بر و پراکندگی محوری از این فرضیات منحرف می‌شوند. توزیع زمان ماند (RTD) ابزار اصلی برای کمی‌سازی این انحراف است.
اختلاط کامل ایده‌آل
اختلاط فوری و کامل در کل حجم راکتور
تخمین اولیه حجم CSTR
جریان قالبی ایده‌آل
بدون اختلاط محوری در طول مسیر
تخمین اولیه حجم و طول PFR
مدل پراکندگی محوری
اختلاط محوری محدود با ضریب پراکندگی مؤثر
اصلاح رفتار PFR واقعی
مدل مخازن در سری
تعداد محدودی مخزن اختلاط کامل به‌صورت سری
اصلاح رفتار راکتورهای بینابینی
کاربرد عملی: کانال‌زنی در بسترهای ثابت با قطر بزرگ و نواحی مرده در مخازن همزن‌دار صنعتی، نمونه‌های رایج انحراف از رفتار ایده‌آل در صنعت‌اند.
20
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 21
فصل ششم
جنس راکتورها بر اساس محیط واکنش
از فولاد کربنی اقتصادی تا آلیاژهای ویژه مقاوم
21
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 22
۶-۱ تا ۶-۱۰
انتخاب جنس بر اساس محیط خورنده
هفت دسته اصلی مواد سازنده راکتور
کاربرد نمونه | هزینه نسبی | مقاومت خوردگی | جنس راکتور
پتروشیمی غیرخورنده | بسیار پایین | پایین تا متوسط | فولاد کربنی
دارویی، غذایی، شیمیایی عمومی | متوسط | متوسط تا بالا | فولاد زنگ‌نزن
اسید استیک، اسید فسفریک | بسیار بالا | بسیار بالا | آلیاژهای نیکل
فرآیند کلر، آب دریا | بالا | بسیار بالا (کلراید) | تیتانیوم
داروسازی، پایلوت | متوسط | بالا (شیمیایی عمومی) | شیشه
جایگزین اقتصادی آلیاژ ویژه | پایین تا متوسط | بالا (سطح پوشش) | پوشش‌دار
دمای بسیار بالا، آستر داخلی | بالا | بالا (دما و شیمیایی) | سرامیک
22
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 23
فصل هفتم
اجزای راکتورها و تجهیزات اندازه‌گیری
از بدنه فیزیکی تا سامانه‌های هشدار — سیزده جزء اصلی
23
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 24
۷-۱ تا ۷-۱۳
سیزده جزء اصلی راکتور صنعتی
از بدنه فیزیکی تا سامانه‌های هشدار
بدنه راکتور
همزن
ژاکت حرارتی
کویل داخلی
نازل‌ها و اتصالات
شیرها
سنسور دما
سنسور فشار
سنسور دبی
سنسور سطح
نمونه‌برداری
سیستم‌های ایمنی
سیستم هشدار
24
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 25
فصل هشتم
تجهیزات کنترلی مورد نیاز در راکتورها
از حلقه‌های PID پایه تا معماری‌های DCS و سامانه ایمنی SIS
25
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 26
۸-۱ تا ۸-۱۱
از حلقه ساده تا معماری یکپارچه
سامانه‌های کنترلی راکتور صنعتی
حلقه‌های کنترل پایه
دما
فشار
سطح
دبی
pH
ترکیب محصول
PID
کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی؛ هسته اصلی اکثر حلقه‌های کنترلی منفرد.
PLC
کنترل‌کننده منطقی برنامه‌پذیر برای واحدهای کوچک تا متوسط.
DCS
سامانه کنترل توزیع‌شده برای مدیریت یکپارچه صدها حلقه در واحدهای بزرگ.
SIS
سامانه ایمنی ابزار دقیق؛ مستقل از کنترل اصلی برای توقف اضطراری.
استانداردهای کلیدی: کد ASME برای ظروف تحت فشار · IEC 61511 برای سامانه‌های ایمنی ابزار دقیق · ISA-5.1 برای نمادگذاری ابزار دقیق · ISA-88 برای فرآیندهای ناپیوسته
26
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 27
فصل نهم
کاربرد انواع راکتورها در صنعت
از پتروشیمی تا داروسازی، غذایی، زیستی و محیط‌زیست
27
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 28
۹-۱ تا ۹-۹
هشت حوزه کاربرد صنعتی
از پتروشیمی تا محیط‌زیست
پتروشیمی
لوله‌ای، بستر سیال — کراکینگ اتیلن
نفت و گاز
بستر ثابت، دوغابی — هیدروتریتینگ
پلیمر
CSTR، لوله‌ای — پلیمریزاسیون
داروسازی
ناپیوسته، نیمه‌پیوسته — سنتز دارویی
غذایی
ناپیوسته، دوغابی — تخمیر و هیدروژناسیون
زیستی
بیوراکتور همزن‌دار — آنتی‌بیوتیک و واکسن
کود شیمیایی
بستر ثابت چندمرحله‌ای — سنتز آمونیاک
محیط‌زیست
بیولوژیکی، بستر ثابت — تصفیه پساب
28
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 29
جمع‌بندی نهایی
هیچ راکتوری به‌طور مطلق برتر نیست
انتخاب بهینه راکتور همواره یک تصمیم مهندسی چندبعدی است که باید به‌طور هم‌زمان ماهیت سینتیکی واکنش، مقیاس تولید، الزامات کیفی محصول، مالحظات ایمنی و محدودیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
انتخاب راکتور
تعامل هم‌زمان شیمی واکنش، مقیاس، ایمنی و اقتصاد
راکتورهای کاتالیستی
بیش از نیمی از فرآیندهای صنعتی به کاتالیست وابسته‌اند
رفتار غیرایده‌آل
ابزارهایی نظیر RTD برای طراحی دقیق صنعتی ضروری‌اند
اجزا و مواد سازنده
اهمیتی معادل طراحی نظری فرآیند دارند
این گزارش می‌تواند به‌عنوان مرجعی آموزشی برای دانشجویان مهندسی شیمی و راهنمایی کاربردی برای مهندسان فرآیند در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
29
راکتورهای شیمیایی · دانشگاه سمنان

## Slide 30
با سپاس از توجه شما
بررسی جامع انواع راکتورهای شیمیایی · پرسش و پاسخ
محمد حسن ربیعی
استاد راهنما: دکتر محمد نادر لطف‌الهی
دانشکده شیمی و نفت و گاز · دانشگاه سمنان · خرداد ۱۴۰۵